## Slide 1
ЭЛОУ
П-1
К-1
К-2
IT-ЧЕМПИОНАТ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ · КЕЙС «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЁРНЫЙ КОМПЛЕКС»
ЭЛОУ-АВТ
Smart Tutor
Компьютерный тренажёрный комплекс с адаптивным ИИ-тьютором:
физическая модель первичной переработки нефти, SCADA-интерфейс и предиктивный анализ рисков
Команда: Денис · Андрей · Екатерина · Александра · Саломе · Максим
Live-демо: tutor.kluknulo.ru/login · Дедлайн: 11.08.2026
Notes: 0:00–0:25. Назвать продукт образовательным MVP. Сразу обозначить: П-1/К-1 детализированы, ЭЛОУ и ВТ агрегированы. Live-стенд — tutor.kluknulo.ru/login, дедлайн — 11.08.2026.

## Slide 2
Проблема: цена ошибки оператора слишком высока для обучения «в бою»
Высокая цена ошибки
Ошибки при пуске и останове создают риск повреждения оборудования, простоя и нарушения технологического режима.
Дефицит опыта
Молодых операторов всё больше, а опытные не успевают передать «инженерную чуйку». Учиться на реальной установке нельзя.
Сложность процесса
Нештатные ситуации на ЭЛОУ-АВТ развиваются за минуты и требуют доведённых до автоматизма действий.
Гипотезы кейса — и как их подтверждает прототип
Возможно создать КТК для обучения без рисков
Работающий симулятор с физической моделью и SCADA-интерфейсом, аварии отрабатываются виртуально
Тренажёр позволяет измерять действия
Система записывает ход сценария и формирует воспроизводимый ScoreCard для разбора с инструктором
ИИ поддерживает прогноз и разбор ошибок
ONNX прогнозирует три параметра на горизонт 15 секунд; эффект обучения предстоит измерить на пилоте
Notes: Проблемы взяты из кейса. Справа показаны не доказанные эффекты, а гипотезы, которые прототип позволяет проверять. Не называть денежный ущерб или сокращение времени без источника и пилота.

## Slide 3
Три гипотезы кейса: что уже подтверждает прототип
1. Безопасная тренировка
КТК позволяет отрабатывать нештатные ситуации без риска остановки реального производственного объекта.
2. Навык и реакция
Тренировка должна улучшать действия персонала и сокращать время реакции на изменения технологического процесса.
3. ИИ-тьютор
ИИ должен ускорять и делать безопаснее обучение через анализ ошибок, адаптивные сценарии и персональные рекомендации.
Статус доказательств: MVP → пилот
Подтверждено в MVP
7 сценариев, 8 отказов, изолированный симулятор, роли оператора и инструктора; реальной установкой система не управляет.
Измеряется, нужен пилот
SessionTimeline и ScoreCard фиксируют порядок, ошибки и время действий. Улучшение навыков и реакции проверим A/B-замером на пилоте.
Подтверждено технически
ONNX-LSTM прогнозирует 3 параметра на 15 с; анализ ошибок и рекомендации работают. Качество: recall 100%, precision 2,7% при 2 позитивных случаях.
Notes: Три гипотезы процитированы по материалам кейса.
Не называть пилотные эффекты подтверждёнными: улучшение навыков и времени реакции ещё требует контрольной группы.
[Sources]
- docs/reference/case_presentation_text.md — формулировки трёх гипотез кейса
- docs/audit/smart_tutor_competition_audit_2026-08-03.md — подтверждённые границы MVP
- backend/training/reports/evaluation_report.md — метрики RiskLSTM

## Slide 4
Решение: сквозной учебный маршрут ЭЛОУ → АТ → ВТ
Конкурсный MVP: наиболее детально проработана динамическая модель атмосферного участка П-1/К-1; блоки ЭЛОУ и ВТ представлены агрегированными моделями и связаны с АТ причинно-следственными зависимостями.
ЭЛОУ
агрегированно
Электрообессоливание
Датчики: соли Sal-1, вода W-1
Клапан деэмульгатора V-ELOU
Дефект: срыв обессоливания →
ограничение режима АТ
АТ · П-1 / К-1
детально
Атмосферный блок — интерактивная динамика
Печь П-1: нагрев, охлаждение сырьём, прогар
Колонна К-1: давление, уровень куба
Клапаны V-1 / V-2 / V-3, уставка, ESD
Блокировки ПАЗ, 8 инжектируемых отказов
ВТ
агрегированно
Вакуумный блок
К-2: вакуум P-vac, куб T-2
Пар на эжекторы ПЭУ (V-VT)
Дефект: срыв вакуума →
рост уровня куба К-1
Учебный контур: действие оператора → отклик физики → тревога → подсказка ИИ → оценка и разбор
7
учебных сценариев + GUI-конструктор
8
инжектируемых отказов оборудования
2 роли
оператор и инструктор, JWT/RBAC
156
backend-тестов + 54 subtests
Notes: Показать причинные связи ЭЛОУ → АТ и ВТ → АТ. Модель учебная, коэффициенты не прошли экспертную калибровку по реальной телеметрии. Реализованы 7 сценариев и 8 отказов.

## Slide 5
Техническая реализация: разделение ролей и экранов
АРМ Оператора (SCADA)
Мнемосхема всей установки: печь П-1, колонны К-1/К-2, электродегидратор, 7 датчиков, анимация потоков
Управление: клапаны V-1/V-2/V-3, уставка печи 100–340 °C, аварийный останов ESD, звонок диспетчеру
Живой журнал событий с фильтрами и посекундной меткой времени
ИИ-ассистент: риск аварии, упреждающие подсказки, чат по регламенту
АРМ Инструктора
Запуск сценариев (пуск, останов, авария) и режимов Обучение/Экзамен
Инъекция отказов: насос, прогар змеевика, клапан, электроэнергия, воздух КИПиА, пар
Пауза, снапшоты состояния, параллельные сессии операторов
GUI-конструктор сценариев: шаги, эталонная последовательность, импорт JSON
Таблица сессий с оценками и контролем целостности записей
Таймер сессии и лимит времени
Журнал + аудит действий в БД
Замер задержки WS (ping в UI)
Автоматический реконнект клиента
Notes: К1. Подчеркнуть серверный RBAC и разные экраны. Автоматический reconnect есть на клиенте, но сохранение активной сессии без второго подключённого клиента не гарантируется.

## Slide 6
ИТ-архитектура: модульный MVP и границы масштабирования
АРМ Оператора
React 19 + TypeScript
АРМ Инструктора
React 19 + Ant Design
WebSocket 1 Гц + REST/JWT
FastAPI · сессии в памяти · RBAC · HMAC-SHA256 и связанный аудит
Симулятор физики
NumPy, шаг 1 с
ИИ-ядро
LSTM (ONNX) + LCS
SQLite → PostgreSQL
целостность записей
Многостадийная Docker-сборка: фронтенд + бэкенд + модели в одном образе, запуск одной командой
Open-source стек; лицензии и SBOM проверяются до пилота
FastAPI — REST/WebSocket и OpenAPI
ONNX Runtime — инференс LSTM на CPU без PyTorch в runtime
React + TypeScript — типизация интерфейса
SQLite и in-memory сессии достаточны для MVP; нагрузка и отказоустойчивость ещё не подтверждены
Целевая архитектура пилота
PostgreSQL, общий session store, IAM, мониторинг и backup/restore. Kubernetes и отдельный ИИ-узел — только если их обоснуют нагрузочные испытания.
Notes: К3. Левая схема — текущий MVP. Правая часть — цель пилота. PostgreSQL, общий session store, IAM и мониторинг пока не развёрнуты. Kubernetes нужен только если его оправдает нагрузка.

## Slide 7
ИИ-тьютор: от фиксации действий до прогноза риска за 15 секунд
1
Фиксация действий и сравнение с эталоном
Каждое действие — в журнал и аудит БД
2
Классификация типовых ошибок
5 семантических правил: сухой ход, горячий останов, перелив…
3
Локализация ошибок во времени
Привязка нарушения к моменту и шагу сценария · в работе
4
Интерпретированная обратная связь
Каждая ошибка — со ссылкой на пункт техрегламента
5
Адаптивные сценарии + прогноз до ошибки
Следующий сценарий из реестра 7 упражнений + LSTM-упреждение
Честная валидация RiskLSTM (тест 10 330 окон)
15 с
упреждение
(Lead Time)
2 / 2
положительных окна
найдены в synthetic test
2.7%
Precision — цель
следующей итерации
Политика MVP: «лучше ложная тревога, чем пропуск аварии». Модель обучена на синтетике физсимулятора; калибровка на архивной телеметрии — этап пилота.
LSTM 2×64 (ONNX Runtime) — прогноз T/P/L на t+15 с, при сбое — детерминированный polyfit-fallback
LCS-выравнивание последовательности действий с эталоном — оценка порядка операций независимо от темпа
TF-IDF-поиск по базе знаний + фильтры prompt injection; нормативные цитаты требуют ручной проверки
Notes: К5. ONNX прогнозирует T/P/L на t+15. Риск гибридный. Test set синтетический: 2 TP, 73 FP, 0 FN; precision 2,67%. Двух positives недостаточно для промышленного вывода. LCS — алгоритм, не нейросеть.

## Slide 8
Информационная безопасность: доступ и контроль целостности
Аутентификация
JWT HS256 (2 ч) + bcrypt-хэши паролей, fail-to-ban после 5 попыток
RBAC на сервере
Команды инструктора блокируются для оператора на уровне WebSocket-обработчика
Целостность HMAC-SHA256
HMAC и связанный audit log обнаруживают изменение сохранённых результатов при проверке
Полный аудит
~20 типов событий: вход, клапаны, дефекты, ESD, нарушения целостности
Защита от перегрузки
Rate-limit 30 сообщений/с на сокет; клиентский ping/pong и автоматический reconnect
Безопасность ИИ
np.clip-фильтр состязательных входов, модели read-only, детерминированный fallback
Модель угроз MVP: НСД к функциям инструктора · подмена результатов · перегрузка WebSocket. Прототип не аттестован как КИИ; формальная классификация нужна на пилоте.
Notes: К8. Показать RBAC и статус целостности штатной сессии. Не изменять БД перед жюри. HMAC обнаруживает подмену при проверке, но не шифрует SQLite. MVP не аттестован как КИИ.

## Slide 9
Инфраструктура: лёгкий клиент, изолируемые вычисления
Требования к рабочим местам и серверу
АРМ — ПК с Chromium, 2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 1920×1080
Локально: p95 шага симулятора <0,01 мс, ONNX <1 мс
Полный отклик UI и 50 сессий ещё не проверены нагрузочным тестом
Контроль задержек — встроен в продукт
Ping-pong замер каждые 3 с, значение видно оператору и инструктору прямо в интерфейсе
Телеметрия 1 Гц по WebSocket, мгновенный отклик на команды
Автоматический реконнект при обрыве связи
Честное разделение: MVP сегодня → промышленный контур завтра
MVP Docker-образ, SQLite, сессии в памяти
Цель Kubernetes: контейнер-на-сессию, PostgreSQL Master-Slave
MVP Журнал и результаты — в БД с контролем целостности
Цель WAL-бэкапы каждые 15 мин, PITR-восстановление, AES-256 архив
MVP Единый сервер приложений и ИИ
Цель CPU по умолчанию; GPU — только при росте модели
MVP Ручной контроль состояния
Цель Мониторинг Prometheus + Grafana, алерты
Notes: К7. В продукте есть ping/pong и телеметрия 1 Гц. Локальный микробенчмарк не доказывает полный UI latency или 50 сессий. Load, restart и restore нужно показать отдельными логами.

## Slide 10
Экономика: расчётная гипотеза для пилота
5.66 млн ₽
NPV — чистая приведённая стоимость
1.91
PI — индекс доходности
3.71 года
DPP — срок окупаемости
45%
IRR при барьерной ставке 14%
Базовый сценарий (5 лет, TCO 10,83 млн ₽)
Снижение вероятности аварийного останова с 0.15 до 0.02 в год — предотвращённый ущерб 7.4 млн ₽/год (ущерб останова ~56.9 млн ₽)
Аттестация: 16 ч работы инструктора → 1 ч автоматической оценки
Ввод оператора в строй: 320 → 240 часов наставничества
Корзина «Безопасная эксплуатация» — приоритетное финансирование HSE
Проверяемое отличие MVP
Web-интерфейс, две роли и Docker Compose — единый учебный контур
ONNX-прогноз параметров на t+15 с работает на CPU; качество на реальных данных не проверено
LCS и технологические правила формируют ScoreCard; учебный эффект измеряется на пилоте
Notes: К4. NPV 5,66 млн, PI 1,91, DPP 3,71 и IRR 45% — базовый расчётный сценарий. Его предпосылки должен подтвердить владелец процесса. Не представлять цифры как результат пилота.

## Slide 11
Готовы показать вживую
Live-сценарий: инструктор выбирает упражнение — оператор парирует отклонение — система показывает прогноз, журнал и ScoreCard.
Что уже работает
ЭЛОУ–АТ–ВТ, 7 сценариев, 8 отказов, ScoreCard, ONNX, HMAC-аудит, 156 backend-тестов + 54 subtests
Границы MVP — зафиксированы
Детальная динамика — атмосферный блок П-1/К-1; ЭЛОУ и ВТ — агрегированные модели. Тренажёр не является средством допуска персонала
Дорожная карта пилота
Технологическая проверка → реальная обезличенная телеметрия → model/data card → load и restore tests → решение об архитектуре пилота
Спасибо. Показываем работающий MVP и честно отделяем его от следующего этапа пилота.
tutor.kluknulo.ru/login · operator_1 / instructor_1 · дедлайн 11.08.2026
Notes: Перейти к live-сценарию elou_salt_breakthrough: инструктор выбирает упражнение, оператор открывает V_ELOU и V-2, затем показывает ScoreCard и аудит. Завершить границами MVP и шагами пилота.